## Slide 1
VEDA 4기 · 프로젝트 결과보고서
SPATIAL·VMS
타깃리스 Camera–LiDAR 캘리브레이션 킷 관제 콘솔
TEAM Oppenheimer
송영빈 · 김○○ · 박○○ · 최○○ · 정○○
[멘토] ○○○
2026. 08. | github.com/VEDA-4th-Oppenheimer/QT
Notes: 표지 — 팀명/팀원 이름은 실제 명단으로 교체 필요. 저장소 커밋에서 확인되는 이름은 송영빈(youngbinsong/Ybs0127) 1인이며, mainvoid00 계정의 실명 확인이 필요하다.

## Slide 2
CONTENTS
목 차
프로젝트 결과보고서
01
프로젝트 개요
주제·배경, 구현 내용, 개발환경, 시스템 구조, 기대 효과
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
파트별 담당 업무와 멘토 지원 내역
03
프로젝트 수행 절차 및 방법
사전 기획 → 수행 → 완료, 기간별 활동
04
프로젝트 수행 경과
통신 계층·관제 UI·점군 시각화·보안/배포·피드백 반영
05
자체 평가 의견
완성도 평가, 잘한 점과 아쉬운 점, 개선 방향

## Slide 3
01 프로젝트 개요
프로젝트 주제 및 선정 배경 · 기획 의도
주제
멀티센서 CCTV(Hanwha PNM-C16083RVQ)와 1D LiDAR 팬틸트 스캐너(TOFSense-F2D)를 묶어,
체커보드 같은 표적 없이(targetless) 카메라–LiDAR 외부 파라미터를 산출하는 킷과 그 킷을 운용하는 관제 콘솔
선정 배경
01
캘리브레이션이 사람 손에 묶여 있다
체커보드·타깃을 현장에 설치하고 옮겨가며 찍어야 한다. 천장에 이미 설치된 CCTV는 재캘리브 자체가 사실상 불가능하다.
02
영상에 좌표가 없다
CCTV 화면만으로는 '무엇이' 보일 뿐 '어디에서'를 모른다. LiDAR 로 뜬 공간 좌표와 영상이 맞물려야 위치를 말할 수 있다.
03
현장에 남는 도구가 없다
캘리브 스크립트는 개발자 PC 안에만 있다. 설치 기사가 스캔을 돌리고 결과를 눈으로 확인할 화면이 필요했다.
기획 의도
스캐너 킷과 관제 UI 를 한 세트로 만든다. 설치자가 앱 하나로 스캔을 걸고, 진행률과 장비 상태를 보고, 위험하면 즉시 멈추고,
결과 점군을 그 자리에서 확인할 수 있게 하는 것이 이 프로젝트(Qt 파트)의 목표다.
Notes: 배경/의도는 기획안 원문이 확보되면 문구를 맞출 것. 현재는 저장소 README 와 커밋 메시지에서 도출.

## Slide 4
01 프로젝트 개요
특화 포인트 · 기존 유사 서비스와의 차별점
구분 | 일반적인 방식 / 기존 도구 | SPATIAL·VMS
캘리브 방식 | 체커보드·전용 타깃을 설치하고 사람이 위치를 옮겨가며 촬영 | 공간 구조물의 에지를 그대로 쓰는 타깃리스 방식 — 설치 인력 불필요
결과 확인 | 터미널 로그와 파일. 현장에서는 성공 여부조차 알기 어렵다 | 관제 UI 에서 진행률 2Hz, 스캔 종료 즉시 Top-View·3D 점군 표시
장비 통신 | SSH 접속 후 스크립트 실행, 결과 파일 수동 복사 | MQTT 인터페이스 계약(토픽·페이로드·QoS·retain) 기반 자동 연동
보안 | 평문 통신, 설정 파일에 계정 정보 상주 | mTLS 8883 + 인증서 CN 기반 ACL, 1회용 토큰 등록으로 자격 자동 발급
배포 | Qt·FFmpeg·Paho 를 설치해야 실행 가능 | 의존성 전부 번들링한 .dmg / .zip — 받아서 바로 실행
한 줄 요약
“타깃 없이 스캔하고, 계약대로 말하고, 설치 없이 배포한다.”
캘리브 알고리즘 자체보다 현장에서 그것을 돌릴 수 있게 만드는 운용 도구가 이 프로젝트의 차별점이다.

## Slide 5
01 프로젝트 개요
프로젝트 구현 내용 · 훈련 내용과의 연관성
01
4채널 CCTV 실시간 뷰
멀티센서 카메라의 센서 0~3 을 CH1~CH4 로 직접 RTSP 연결. FFmpeg 로 채널별 백그라운드 디코딩.
02
스캐너 제어 · 안전정지
SCAN / STOP / HOME / DISARM / REARM. DISARM 은 상태와 무관하게 항상 눌린다(비상정지).
03
상태 · IMU 모니터링
데몬 FSM, 링크, IMU 수평각을 상시 표시. 미수신과 '0.0° 정상' 을 구분해서 그린다.
04
스캔 점군 시각화
스캔 종료 즉시 .pcd 를 받아 Top-View 평면 투영과 3D 뷰로 표시. 높이로 색을 칠한다.
05
등록 마법사 · 보안
1회용 토큰 하나로 인증서·브로커·카메라 설정을 받아 mTLS 접속까지 자동 구성.
06
데모 모드
실장비 없이도 실제 세션 흐름(SCAN→진행률→EXPORT→IDLE)과 IMU 드리프트를 재생.
훈련 내용과의 연관성
C++17 · Qt6 GUI 프로그래밍 · 멀티스레드/동기화(채널별 디코딩 스레드) · 소켓·TLS 네트워크 프로그래밍(mTLS, HTTPS) · 임베디드 장비 연동(MQTT–UART–STM32) · OpenGL 렌더링 · CMake 빌드/배포 자동화

## Slide 6
01 프로젝트 개요
활용 장비 및 재료 · 개발 환경
하드웨어
Hanwha Vision PNM-C16083RVQ — 4MP × 4채널 멀티센서 CCTV
TOFSense-F2D — 1D LiDAR 거리 센서
팬틸트 구동부 — STM32 펌웨어가 2축 제어
IMU — 설치 수평 감시
Raspberry Pi — 통합 데몬 + Mosquitto 브로커 상주
관제 PC — macOS / Windows 11
소프트웨어 · 라이브러리
Qt 6 (Widgets / Network / OpenGLWidgets)
C++17, CMake
FFmpeg — libavformat / libavcodec / libswscale
Eclipse Paho MQTT C++ · Mosquitto
OpenSSL — mTLS, 사설 CA 체인 검증
Git / GitHub (VEDA-4th-Oppenheimer/QT)
개발 · 검증 환경
macOS — Homebrew(Qt 6.11 / FFmpeg 8.1 / OpenSSL 3.6)
Windows 11 — vcpkg + Visual Studio 2022 (MSVC x64)
빌드 결과: .app / .dmg, .exe / .zip 이중 배포
정적 분석 — clang-format / clang-tidy 설정 동봉
실장비 검증 — RPi 브로커 mTLS 8883 실연동
장비 부재 시 — 앱 내장 데모 모드
산출물 규모
Qt 저장소 커밋 52건 (2026-08-03 ~ 08-19) | src/ C++ 소스 5,839 라인 · 클래스 20여 개 | macOS 번들 115MB / DMG 52MB · Windows zip 배포본

## Slide 7
01 프로젝트 개요
프로젝트 구조 — 시스템 아키텍처
현장 장비 (카메라)
Hanwha PNM-C16083RVQ
센서 0~3 → CH1~CH4
H.264 서브스트림(profile2)
※ RPi 를 경유하지 않는다
관제 콘솔 (본 저장소)
Qt6 Widgets · 5개 탭
RtspDecoder — 채널별 디코딩
MqttBridge / DemoBridge
ScanFetcher · ScanCloud · 3D 뷰
EnrollDialog — 등록/인증서
Raspberry Pi
Mosquitto 브로커 (8883/mTLS)
통합 데몬 — FSM·IMU·스캔
발급 서비스 (8443)
· POST /enroll
· GET /scan/<파일>.pcd
RTSP
554/TCP
MQTT
8883 mTLS
HTTPS
8443
팬틸트 · LiDAR
STM32 펌웨어 (UART) — 2축 구동,
TOFSense-F2D 거리 측정 · 진단 카운터
Qt 내부 계층
UI 탭(대시보드·CALIBRATION·DEVICES/MQTT·EVENT LOG·SETTINGS) → DataBridge 인터페이스 → MqttBridge(실장비) / DemoBridge(데모)
영상은 이 경로와 분리되어 RtspDecoder 가 직접 카메라에 붙는다. 설정 탐색은 ConfigPath 가 개발 트리 → 사용자 데이터 순으로 해석한다.

## Slide 8
01 프로젝트 개요
활용 방안 및 기대 효과
설치·유지보수 공수 절감
타깃 설치와 재캘리브에 들어가던 인력·시간을 스캔 한 번으로 대체한다. 천장에 이미 달린 카메라도 내리지 않고 다시 맞출 수 있다.
좌표를 가진 영상
검지 이벤트를 평면 좌표로 옮길 수 있다. 사고 위치 특정, AMR·로봇의 주행 지도 정합, 디지털 트윈 초기 측량에 그대로 쓰인다.
교체 가능한 관제 셸
UI 가 장비가 아니라 MQTT 계약에 묶여 있어, 킷이 바뀌어도 계약만 맞추면 화면은 그대로 재사용된다.
현장 배포 가능한 완성품
개발 환경 없이 실행되는 배포본과 1회용 토큰 등록 절차까지 갖춰, 설치 기사에게 그대로 넘길 수 있는 형태로 만들었다.
적용 후보 도메인
물류창고
적재 공간 측량·안전 구역 감시
주차장
차량 위치 좌표화
공장 안전
작업자 접근 구역 판정
시설 점검
공간 형상 변화 추적

## Slide 9
02 프로젝트 팀 구성 및 역할
훈련생별 주도 참여 영역 · 멘토 지원 내역
훈련생 | 역할 | 담당 업무 | 본 저장소 커밋
송영빈 | 팀원 / Qt 파트 | 관제 콘솔 전담 — UI 5탭 설계·구현, MQTT 브리지, RTSP 디코딩, 스캔 점군 Top-View·3D, 등록 마법사와 mTLS, macOS/Windows 패키징, README 문서화 | 49건
○○○ (mainvoid00) | 팀원 | 데몬 프로토콜 v6 반영(STM 진단 카운터·오류 축 표기), 센서 높이 실측값 반영, 데모 오류코드를 실물 데몬과 일치 | 3건
이현우 | 팀원 / 데몬 | RPi 통합 데몬 구현, MQTT 인터페이스 계약서 v1.0 작성, 스캔 FSM·IMU 처리 | — (타 저장소)
이광진 | 팀원 / 인프라 | Mosquitto 브로커 구성, 사설 CA·인증서 발급 서비스, CN 기반 ACL 설계 | — (타 저장소)
이영민 | 팀원 / 캘리브 | 카메라 단 자동 캘리브레이션(NCC · edge_rmse · extrinsic) 설계 및 구현 | — (타 저장소)
○○○ | 멘토 | 주제 선정 피드백, 아키텍처 리뷰, 인터페이스 계약 정합성 질의응답 | —
※ 커밋 수는 본 Qt 저장소 기준(총 52건). 데몬·브로커·캘리브 파트는 별도 저장소에 있어 여기에 집계되지 않는다. 표의 ○○○ 는 실제 명단 확인 후 채울 것.
Notes: 역할 배분은 README 의 파트 표기(데몬=이현우, 브로커·인증서=이광진, 카메라 캘리브=이영민)에서 가져왔다. 실제 담당과 다르면 수정 필요.

## Slide 10
03 프로젝트 수행 절차 및 방법
사전 기획 → 수행 → 완료
01
주제 선정
›
02
기획 · 인터페이스
계약 확정
›
03
아키텍처 설계
›
04
파트별 개발
›
05
실장비 통합
›
06
테스트 · 패키징
· 보고
구분 | 기간 | 주요 활동 | 비고
분석 및 기획 | ○/○(월) ~ ○/○(금) | 주제 선정, 유사 사례 조사, 요구사항 정리, 파트 분담 | 아이디어 선정 · 일자 확인 필요
아키텍처 설계 | ○/○(월) ~ 8/2(일) | 시스템 구성도 확정, MQTT 인터페이스 계약 v1.0 (토픽·페이로드·QoS·retain) 서명 | 계약 문서 기준 개발 착수
SW 개발 | 8/3(월) ~ 8/14(금) | Qt 대시보드·MQTT 계층·RTSP 수신·점군 뷰·등록 마법사·패키징 | 커밋 46건
통합 및 테스트 | 8/5(수) ~ 8/19(수) | 실장비 mTLS 연동, 배포본 타 PC 실행 검증, 데몬 프로토콜 v6 반영 | 커밋 6건
총 개발기간 | ○/○(월) ~ ○/○(금) (총 7주) | 기획 2주 + 설계 1주 + 개발/통합 3주 + 정리 1주 (초안) | 전체 일정 확인 필요
협업 방식
계약 우선(contract-first) — 파트 간 인터페이스를 문서로 먼저 고정하고 각자 구현 | GitHub 파트별 저장소 + main 브랜치 통합 | 변경 사유를 커밋 메시지와 README 에 남겨 추적

## Slide 11
04 프로젝트 수행 경과
결과 제시 ① 계약 기반 MQTT 통신 계층
구현한 토픽 (실제 운용 기준)
토픽 | 방향 | QoS | Retain
adts/cmd/scan · stop · home · disarm · rearm | 발행 | 1 | 금지
adts/state/daemon (FSM·링크·IMU·STM 진단) | 구독 | 1 | 예
adts/state/scan (스캔 결과 .pcd 경로) | 구독 | 1 | 예
adts/event/progress (진행률 ~2Hz) | 구독 | 0 | 아니오
adts/event/error (오류코드·메시지·축) | 구독 | 1 | 아니오
req_id 를 명령마다 생성하고, 자신이 보낸 req_id 가 아닌 응답은 무시한다 (계약 §4)
LWT 를 걸어 데몬이 죽으면 state:"OFFLINE" 이 즉시 도착한다
문제 → 해결
계약서 v1.0 은 토픽에 kit1 세그먼트를 넣지만, RPi 데몬 실구현에는 그 세그먼트가 없었다. 문서대로 짜면 브로커에 붙어도 명령이 한 건도 전달되지 않는다.
→ 실구현(daemon/modules/mqtt) 기준으로 토픽 상수를 정렬하고, 계약서와 어긋난 지점을 README 에 경고로 명시해 재확정 시 함께 고치도록 남겼다.
커밋: “Rewrite MQTT layer against MQTT_INTERFACE_CONTRACT.md v1.0” → “Align MQTT layer to RPi develop branch's real daemon implementation”
검증 방법
① mosquitto_sub 로 브로커에서 토픽을 직접 확인해 발행/수신 구간을 분리 ② state/daemon 의 online 플래그로 브로커 정상·데몬 사망을 구분
③ 데모 브리지로 전체 세션 흐름을 장비 없이 재생해 UI 반응 검증 ④ 실장비 mTLS 8883 연동으로 하트비트·IMU 수신 확인

## Slide 12
04 프로젝트 수행 경과
결과 제시 ② 관제 UI 구성과 조작 안전성
메인 대시보드
좌 CCTV 4채널 / 우 Top-View. 경계 드래그로 비율 조정, Top-View 는 별도 창으로 분리
CALIBRATION
스캔 파라미터(팬·틸트 범위, 스텝, 센서 높이) 입력과 실행. 센서 높이 기본값은 실측 1805mm
DEVICES / MQTT
브로커 접속 상태와 토픽 표를 그대로 노출해 현장에서 통신 구간을 눈으로 확인
EVENT LOG
오류코드·메시지·발생 축을 시간순으로. 최대 1,000행 유지
SETTINGS
메뉴에 흩어져 있던 항목(테마·데모·카메라·센서 높이)을 값과 함께 한 화면에 모음
조작 안전성 설계
버튼 활성화는 계약 §5 의 상태–버튼 매핑을 그대로 따른다
DISARM 만 상태와 무관하게 항상 활성 — 비상정지는 조건이 붙으면 안 된다
스캔 종료 후 데몬이 스스로 DISARM 으로 내려가므로, HOME 버튼이 REARM 으로 바뀌어 cmd/rearm 을 발행한다
IMU 미수신을 '수평 정상 0.0°' 로 그리던 버그 수정 — 모르는 값을 정상으로 표시하지 않는다
UI 개선 이력 (커밋 기준)
관제실 다크 테마 토큰화(Theme.h) + 라이트 테마 동시 지원
좁은 화면에서 Top-View 하단 통계바가 잘리던 문제 수정
DEVICES/MQTT 토픽 표가 마지막 행을 빠뜨리던 off-by-one 수정
쓰지 않던 RGB-D DATASET 탭 제거, IMU 센서 모델명 노출 제거
메뉴 항목을 SETTINGS 탭으로 이관 — 값과 조작을 같은 화면에

## Slide 13
04 프로젝트 수행 경과
결과 제시 ③ 스캔 포인트클라우드 시각화
01
state/scan 수신
.pcd 파일 경로만 전달된다 (점 데이터 없음)
02
ScanFetcher
로컬 scans/ 조회 → 없으면 HTTPS 8443 GET /scan/<파일명>
03
ScanCloud 파싱
ASCII PCD + binary PCD 파싱, 좌표계 변환
04
Top-View / 3D 렌더
평면 (x, z) 투영 · QOpenGLWidget 포인트 스프라이트
렌더링 규칙
점 색은 높이로 칠한다 — 낮음 짙은 청색, 높음 밝은 난색
상태색(Ok/Warn/Danger)과 일부러 다른 계열: '초록 점 = 정상' 으로 오독되면 안 된다
스캔이 방보다 넓게 찍히면 뷰가 자동 확대되고 스케일 바에 VIEW 로 표기
PCD 원본은 +x 오른쪽 / +y 아래 / +z 전방 → Top-View 는 (x, z) 투영, 높이는 화면 관례에 맞춰 부호 반전
문제 → 해결
스캔 파일을 8443 으로 받아오는 요청이 계속 깨졌다. 브로커(8883)는 붙는데 스캔만 안 오는 모습이라 원인이 잘 보이지 않았다. RPi 서버 인증서 SAN 에 발급 당시 IP 만 들어 있어, DHCP 로 주소가 바뀌자 QSslSocket 의 호스트명 검증에서 걸린 것이었다.
→ mqtt.json 에 server_name 을 두어 검증할 호스트명만 인증서상의 이름으로 맞추고, 사설 CA 체인 검증과 mTLS 는 그대로 유지했다. 실패 사유별 대처를 README 표로 정리.
보안 고려
인증서를 발급하는 서비스에 파일 경로를 여는 일이라 세 겹으로 제한했다 — ① 검증된 클라이언트 인증서 필수(SSL_get_verify_result 를 핸들러에서 직접 확인)
② 파일명만 허용('/' 나 '%' 가 있으면 400, 디렉터리는 고정) ③ .pcd 확장자만 허용

## Slide 14
04 프로젝트 수행 경과
결과 제시 ④ 배포용 등록 절차와 보안 설계
원칙
접속에 필요한 것(인증서 · 브로커 주소 · 카메라 URL)은 전부 비밀정보다. 저장소에도, 배포본에도 넣지 않는다.
대신 사용자가 1회용 토큰 하나를 입력하면 나머지를 런타임에 발급·구성한다.
01
토큰 입력
등록 화면에서 1회용 토큰 · 기기 이름 · 카메라 접속 정보 입력
02
POST /enroll
실행파일에 내장된 사설 CA(resources/ca.crt)로만 서버 신원 검증
03
자격 수신
CA · 클라이언트 인증서 · 개인키 · 브로커 주소를 사용자 데이터 폴더에 저장
04
mTLS 접속
8883 접속. 권한은 인증서 CN 으로 판정되고 Client ID 는 호스트명+난수로 유일화
설계 판단 — 카메라 설정은 서버를 거치지 않는다
처음에는 카메라 설정을 브로커 retained 토픽으로 뿌리게 만들었다. 그런데 카메라는 RPi 와 물리적으로 떨어져 있고 데몬은 카메라를 건드리지 않는다 — 서버를 경유할 이유가 없었다. 배포 경로를 걷어내고 등록 화면 직접 입력으로 되돌렸고, 이후 변경은 재시작 없이 즉시 반영된다.
그 밖의 보안 조치
Windows 패키징 스크립트가 .key/.crt/.pem, mqtt.json, cameras.json 혼입을 검사해 발견 시 중단
로그아웃 시 이 기기의 인증서·설정을 삭제
RTSP 재연결은 3회(3초·6초)만 시도 — 무한 재시도로 로그·계정 잠금을 유발하지 않는다
cert_dir 을 실행파일 위치 기준으로 해석 — 평문 degrade 를 막는다

## Slide 15
04 프로젝트 수행 경과
결과 제시 ⑤ 배포 패키징 및 검증 결과
macOS (.app / .dmg)
macdeployqt 로 Qt 프레임워크 + Homebrew dylib 번들링
쓰지 않는 플러그인(QtPdf/QtSvg/VirtualKeyboard) 제거
남은 /opt/homebrew 절대경로를 install_name_tool 로 재기록
codesign ad-hoc 재서명 후 hdiutil 로 .dmg 생성
검증 2026-08-14 — Homebrew 잔여 참조 0건, .app 115MB / .dmg 52MB, 환경변수를 전부 지운 상태에서도 정상 기동
Windows (.exe / .zip)
vcpkg + MSVC 2022 x64 로 빌드 (qtbase / ffmpeg / openssl / paho-mqttcpp)
windeployqt 로 Qt DLL·플러그인·MSVC 런타임 수집
windeployqt 가 모르는 Paho/FFmpeg/OpenSSL DLL 을 와일드카드로 수집
비밀정보 혼입 검사 통과 후 zip 생성
검증 2026-08-14 — Qt/FFmpeg/Paho 가 설치되지 않은 다른 PC 에서 압축 해제 후 실행 확인
패키징에서 걸렸던 함정
· vcpkg 로 빌드하면 DLL 이 PATH 에 없어 -ExtraDllDirs 없이 만든 zip 이 다른 PC 에서 실행 즉시 죽는다. 스크립트가 중단하지 않고 경고만 남기므로 마지막 경고 목록을 반드시 확인해야 한다.
· 개발 머신에서의 env -i 실행은 '설정 없는 새 PC' 검증이 아니다 — Qt 가 getpwuid 로 사용자 데이터 폴더를 찾아내기 때문. 신규 사용자 흐름은 그 폴더를 옮겨두고 확인했다.
· 빈 certs/ 폴더를 배포본 옆에 두면 발급받은 인증서를 가려 MQTT 가 조용히 평문으로 degrade 된다 — 문서에 경고로 명시.

## Slide 16
04 프로젝트 수행 경과
결과 제시 ⑥ 피드백과 반영 내역
데몬 파트
피드백
계약서 토픽과 실구현이 다르다
→
반영
토픽 상수를 실구현 기준으로 정렬하고, 계약서와 어긋난 지점을 README 에 경고로 남겨 재확정 시 함께 고치도록 했다
아키텍처 리뷰
피드백
카메라 설정을 브로커로 배포할 이유가 없다
→
반영
retained 토픽 배포 경로를 제거하고 등록 화면 직접 입력으로 전환(커밋 2건). 변경은 재시작 없이 즉시 반영
현장 실측
피드백
센서 높이 기본값이 실측과 다르고 오류코드가 데몬과 어긋난다
→
반영
기본값을 2400mm → 실측 1805mm 로, 사용자 안전정지 코드를 0 → 100 으로 정정하고 오류코드 표를 데몬 현행에 맞춤
펌웨어 파트
피드백
프로토콜 v6 — state/daemon 에 STM 진단 카운터, event/error 에 축 정보가 실린다
→
반영
수신 측 모델을 맞추고, valid=false 인 카운터를 0(정상)으로 그리지 않도록 처리. 오류 로그에 발생 축을 표기해 배선 점검 범위를 좁혔다
※ 피드백 출처와 일자는 회의록 기준으로 보완 필요. 위 내용은 커밋 메시지에 남은 변경 사유에서 재구성한 것이다.

## Slide 17
04 프로젝트 수행 경과
결과 제시 ⑦ 시연 동영상
▶
시연 영상 삽입 자리
팀별 5~10분 내 · 100MB 이하 · 기능별 소개 음성 포함 · 별도 파일 제출 가능
시연 시나리오 (초안)
등록 마법사 — 토큰 입력부터 인증서 발급·mTLS 접속까지
메인 대시보드 — CCTV 4채널 동시 표시, 좌우 비율 조정
CALIBRATION 탭에서 스캔 파라미터 입력 후 SCAN 실행
진행률 표시(~2Hz)와 상태 전이(SCANNING → EXPORT → IDLE)
스캔 종료 즉시 Top-View 점군 표시, 3D 뷰 전환
DISARM 비상정지 → REARM 재개
IMU 수평 경고 배너 · EVENT LOG 오류 표시
데모 모드 — 장비 없이 동일 흐름 재생
※ 영상은 미촬영 상태. 미구현 구간(발급 서비스 실연동)은 데모 모드 또는 실장비 mTLS 연동 화면으로 대체 촬영이 필요하다.

## Slide 18
05 자체 평가 의견
기획 의도와의 부합 정도 · 완성도 · 활용 가능성
기획 의도 부합도
8
/ 10
기획한 '한 화면에서 스캔·감시·정지·확인' 은 전부 동작한다
결과물 완성도
7
/ 10
Qt 파트는 배포 가능한 수준. 발급 서비스 실연동이 남았다
실무 활용 가능성
7
/ 10
계약 기반이라 재사용은 쉽지만, 캘리브 품질 표시가 아직 없다
잘한 점
인터페이스를 문서로 먼저 고정해 파트 간 재작업을 줄였다
문서와 실구현이 어긋났을 때 실구현을 기준으로 삼고 그 사유를 기록으로 남겼다
'모르는 값' 을 정상으로 표시하지 않는 원칙을 IMU·STM 진단 양쪽에 일관되게 적용
설치 없이 실행되는 배포본을 두 OS 모두에서 실제 검증까지 마쳤다
아쉬운 점
발급 서비스(/enroll)가 뜨지 않아 등록 마법사의 실제 발급 경로를 끝까지 확인하지 못했다
Qt 저장소 커밋이 특정 인원에 집중되어 파트 내 리뷰가 충분치 않았다
단위 테스트가 없다 — 검증이 수동 시연과 데모 모드에 의존한다
점군을 그리기만 할 뿐 벽·기둥 에지 추출까지는 가지 못했다
추후 개선 방향
발급 서비스 연동 마무리 후 신규 PC 등록 전 과정 검증
CALIBRATION 탭에 캘리브 품질(NCC·edge_rmse·extrinsic) 패널 추가 — 발행 토픽 확정 대기
에지 추출과 스캔–영상 정합 결과의 시각적 확인
설치 프로그램(Inno Setup) 및 인증서 무효화(CRL) 대응
느낀 점
여러 파트가 물리는 시스템에서는 코드보다 인터페이스 합의가 먼저였다. 문서와 실물이 다를 때 무엇을 기준으로 삼고 그 판단을 어디에 남길지가 개발 속도를 갈랐다는 점이 가장 크게 남는다.
Notes: 점수와 느낀 점은 초안. 팀 협의 후 각자 문장으로 교체할 것.

## Slide 19
감사합니다
SPATIAL·VMS — TEAM Oppenheimer
github.com/VEDA-4th-Oppenheimer/QT